Приложение 1

Второй эксперимент с ротовертером

В этом приложении собраны все таблицы зависимостей токов от ёмкости. Рассматривать их необязательно. Все данные из этих таблиц есть на графиках. Но данные с амперметров я заносил сначала в таблицы, а потом по таблицам строил графики. Поэтому таблицы мне пришлось нарисовать. Выкидывать их жалко. Пусть будут, авось пригодятся.

Зелёным цветом в таблицах выделены ячейки, значениям в которых доверять нельзя, так как лежат вне зоны правильных показаний на шкале амперметров (если вообще этим амперметрам доверять можно). Я заполнял эти ячейки на глазок. Если при изменении ёмкости конденсатора стрелка отклонилась немного влево, я писал значение меньше, чем было записано ранее, если вправо, то больше. Так что верить тому, что написано в зелёных ячейках таблицы, не рекомендуется, как и всему прочему в нашей цивилизации.

Пункт №1 задач.

С блока питания подаётся 93 вольта.

Таблица 1.1

| Ёмкость мкФ | Ток на входе Ампер | Ток в обм. 1 Ампер | Ток в обм. 2 Ампер | Ток в обм. 3 Ампер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,65 | 0,6 | 0,5 | 0,0 |
| 4 | 0,55 | 0,55 | 0,45 | 0,0 |
| 8 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,05 |
| 12 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
| 14 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 16 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,35 |
| 18 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 20 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,6 |
| 22 | 0,35 | 0,3 | 0,4 | 0,7 |
| 24 | 0,4 | 0,3 | 0,45 | 0,8 |
| 28 | 0,5 | 0,4 | 0,55 | 1,05 |
| 32 | 0,65 | 0,6 | 0,7 | 1,2 |

Ток на входе показывал амперметр PA2 (шкала 0,6 - 2 ампера).

Ток в обмотке 1 показывал амперметр PA9 (шкала 0,8 – 3 ампера).

Ток в обмотке 2 показывал амперметр PA8 (шкала 0,8 – 3 ампера).

Ток в обмотке 3 показывал амперметр PA7 (шкала 0,8 – 3 ампера).

С блока питания подаётся 128 вольт.

Таблица 1.2

| Ёмкость мкФ | Ток на входе Ампер | Ток в обм. 1 Ампер | Ток в обм. 2 Ампер | Ток в обм. 3 Ампер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,0 |
| 4 | 0,65 | 0,7 | 0,6 | 0,05 |
| 8 | 0,55 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
| 12 | 0,4 | 0,3 | 0,35 | 0,25 |
| 14 | 0,3 | 0,25 | 0,3 | 0,3 |
| 16 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,4 |
| 18 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,7 |
| 20 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,85 |
| 22 | 0,3 | 0,25 | 0,4 | 1,0 |
| 24 | 0,35 | 0,35 | 0,5 | 1,05 |
| 28 | 0,6 | 0,45 | 0,8 | 1,3 |
| 32 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,5 |

Ток на входе показывал амперметр PA2 (шкала 0,6 - 2 ампера).

Ток в обмотке 1 показывал амперметр PA9 (шкала 0,8 – 3 ампера).

Ток в обмотке 2 показывал амперметр PA8 (шкала 0,8 – 3 ампера).

Ток в обмотке 3 показывал амперметр PA7 (шкала 0,8 – 3 ампера).

С блока питания подаётся 232 вольта.

Таблица 1.3

| Ёмкость мкФ | Ток на входе Ампер | Ток в обм. 1 Ампер | Ток в обм. 2 Ампер | Ток в обм. 3 Ампер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 |
| 4 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 0,1 |
| 8 | 1,05 | 1,1 | 1,3 | 0,4 |
| 12 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 0,9 |
| 14 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,0 |
| 16 | 0,6 | 0,6 | 1,35 | 1,2 |
| 18 | 0,4 | 0,4 | 1,4 | 1,3 |
| 20 | 0,3 | 0,3 | 1,4 | 1,5 |
| 22 | 0,3 | 0,3 | 1,5 | 1,8 |
| 24 | 0,4 | 0,4 | 1,55 | 1,9 |
| 28 | 0,7 | 0,7 | 1,7 | 2,3 |
| 32 | 1,1 | 1,1 | 1,9 | 2,7 |

Ток на входе показывал амперметр PA2 (шкала 0,6 - 2 ампера).

Ток в обмотке 1 показывал амперметр PA9 (шкала 0,8 – 3 ампера).

Ток в обмотке 2 показывал амперметр PA8 (шкала 0,8 – 3 ампера).

Ток в обмотке 3 показывал амперметр PA7 (шкала 0,8 – 3 ампера).

Пункт №2 задач.

С блока питания подаётся 94 вольта.

Таблица 2.1

| Ёмкость мкФ | Ток на входе Ампер | Ток в обм. 1 Ампер | Ток в обм. 2 Ампер | Ток в обм. 3 Ампер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,05 | 1,05 | 1,0 | 0 |
| 4 | 0,95 | 1,0 | 0,9 | 0 |
| 8 | 0,9 | 0,95 | 0,8 | 0,1 |
| 12 | 0,85 | 0,85 | 0,6 | 0,1 |
| 14 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,2 |
| 16 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 |
| 18 | 0,75 | 0,8 | 0,3 | 0,3 |
| 20 | 0,75 | 0,8 | 0,2 | 0,6 |
| 22 | 0,75 | 0,8 | 0,15 | 0,7 |
| 24 | 0,8 | 0,8 | 0,15 | 0,85 |
| 28 | 0,85 | 0,9 | 0,1 | 1,1 |
| 32 | 0,95 | 1,0 | 0,05 | 1,2 |

Ток на входе показывал амперметр PA2 (шкала 0,6 - 2 ампера).

Ток в обмотке 1 показывал амперметр PA9 (шкала 0,8 – 3 ампера).

Ток в обмотке 2 показывал амперметр PA8 (шкала 0,8 – 3 ампера).

Ток в обмотке 3 показывал амперметр PA7 (шкала 0,8 – 3 ампера).

С блока питания подаётся 125 вольт.

Таблица 2.2

| Ёмкость мкФ | Ток на входе Ампер | Ток в обм. 1 Ампер | Ток в обм. 2 Ампер | Ток в обм. 3 Ампер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,05 | 1,05 | 1,0 | 0 |
| 4 | 0,9 | 0,95 | 0,85 | 0 |
| 8 | 0,8 | 0,85 | 0,7 | 0,05 |
| 12 | 0,75 | 0,8 | 0,5 | 0,2 |
| 14 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,3 |
| 16 | 0,65 | 0,7 | 0,3 | 0,5 |
| 18 | 0,65 | 0,65 | 0,3 | 0,6 |
| 20 | 0,65 | 0,65 | 0,3 | 0,8 |
| 22 | 0,7 | 0,6 | 03 | 0,9 |
| 24 | 0,75 | 0,7 | 0,3 | 1,05 |
| 28 | 0,85 | 0,85 | 0,3 | 1,3 |
| 32 | 1,0 | 1,0 | 0,4 | 1,5 |
| 36 | 1,15 | 1,1 | 0,6 | 1,7 |

Ток на входе показывал амперметр PA2 (шкала 0,6 - 2 ампера).

Ток в обмотке 1 показывал амперметр PA9 (шкала 0,8 – 3 ампера).

Ток в обмотке 2 показывал амперметр PA8 (шкала 0,8 – 3 ампера).

Ток в обмотке 3 показывал амперметр PA7 (шкала 0,8 – 3 ампера).

С блока питания подаётся 225 вольт.

Таблица 2.3

| Ёмкость мкФ | Ток на входе Ампер | Ток в обм. 1 Ампер | Ток в обм. 2 Ампер | Ток в обм. 3 Ампер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 0 |
| 4 | 1,35 | 1,3 | 1,4 | 0,1 |
| 8 | 1,,1 | 1,1 | 1,3 | 0,3 |
| 12 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 0,5 |
| 14 | 0,75 | 0,8 | 1,1 | 0,9 |
| 16 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,1 |
| 18 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 1,2 |
| 20 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 1,4 |
| 22 | 0,5 | 0,4 | 1,2 | 1,5 |
| 24 | 0,65 | 0,6 | 1,3 | 1,8 |
| 28 | 0,85 | 0,85 | 1,5 | 2,2 |
| 32 | 1,2 | 1,15 | 1,7 | 2,6 |

Ток на входе показывал амперметр PA2 (шкала 0,6 - 2 ампера).

Ток в обмотке 1 показывал амперметр PA9 (шкала 0,8 – 3 ампера).

Ток в обмотке 2 показывал амперметр PA8 (шкала 0,8 – 3 ампера).

Ток в обмотке 3 показывал амперметр PA7 (шкала 0,8 – 3 ампера).

Пункт №3 задач.

С блока питания подаётся 94 вольта.

Таблица 3.1

| Ёмкость мкФ | Ток на входе Ампер | Ток в обм. 1 Ампер | Ток в обм. 2 Ампер | Ток в обм. 3 Ампер | Напряжение Вольт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2,1 | 2,1 | 0 | 0 | 60 |
| 4 | 1,8 | 1,8 | 0 | 0 | 65 |
| 8 | 1,6 | 1,6 | 0,1 | 0,1 | 70 |
| 12 | 1,3 | 1,3 | 0,4 | 0 | 75 |
| 14 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 75 |
| 16 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 80 |
| 18 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 80 |
| 20 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 80 |
| 22 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 85 |
| 24 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 85 |
| 28 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 90 |
| 32 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 95 |
| 36 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 100 |

Ток на входе показывал амперметр PA2 (шкала 0,6 - 2 ампера).

Ток в обмотке 1 показывал амперметр PA9 (шкала 0,8 – 3 ампера).

Ток в обмотке 2 показывал амперметр PA8 (шкала 0,8 – 3 ампера).

Ток в обмотке 3 показывал амперметр PA7 (шкала 0,8 – 3 ампера).

Напряжение измерял тестером.

С блока питания подаётся 123 вольта.

Таблица 3.2

| Ёмкость мкФ | Ток на входе Ампер | Ток в обм. 1 Ампер | Ток в обм. 2 Ампер | Ток в обм. 3 Ампер | Напряжение Вольт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2,2 | 2,2 | 0 | 0 | 80 |
| 4 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 80 |
| 8 | 1,75 | 1,75 | 0,2 | 0,2 | 85 |
| 12 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 90 |
| 14 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 95 |
| 16 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 95 |
| 18 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 100 |
| 20 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 100 |
| 22 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 100 |
| 24 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 1,7 | 105 |
| 28 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 110 |
| 32 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 115 |
| 36 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 120 |

Ток на входе показывал амперметр PA2 (шкала 0,6 - 2 ампера).

Ток в обмотке 1 показывал амперметр PA9 (шкала 0,8 – 3 ампера).

Ток в обмотке 2 показывал амперметр PA8 (шкала 0,8 – 3 ампера).

Ток в обмотке 3 показывал амперметр PA7 (шкала 0,8 – 3 ампера).

Напряжение измерял тестером.

С блока питания подаётся 222 вольта.

Таблица 3.3

| Ёмкость мкФ | Ток на входе Ампер | Ток в обм. 1 Ампер | Ток в обм. 2 Ампер | Ток в обм. 3 Ампер | Напряжение Вольт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 330 |
| 4 | 5 | 4,8 | 0 | 0 | 340 |
| 8 | 4,8 | 4.3 | 1 | 0.3 | 350 |
| 12 | 4.3 | 4.3 | 1.2 | 0,8 | 360 |
| 14 | 4 | 3,7 | 1,7 | 1,3 | 365 |
| 16 | 3,9 | 3,5 | 2 | 1,7 | 370 |
| 18 | 3 | 3.3 | 2,2 | 2 | 380 |
| 20 | 2,5 | 3 | 2,3 | 2,3 | 385 |
| 22 | 2,2 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 390 |
| 24 | 2,2 | 2,7 | 3 | 2,7 | 400 |
| 28 | 2,1 | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 410 |
| 32 | 1,85 | 1,8 | 4 | 4 | 420 |
| 36 | 1,7 | 1,7 | 4,7 | 4,7 | 430 |

Ток на входе показывал амперметр PA1 (шкала 4 - 20 ампер) для ёмкостей 0 – 28мкФ, амперметр PA2 (шкала 0,6 - 2 ампера), для ёмкостей 32-36мкФ.

Ток в обмотке 1 показывал амперметр PA5 (шкала 1,7 – 5 ампер).

Ток в обмотке 2 показывал амперметр PA4 (шкала 1,7 – 5 ампер).

Ток в обмотке 3 показывал амперметр PA3 (шкала 1,7 – 5 ампер).

Пункт №4 задач.

С блока питания подаётся 123 вольт.

Таблица 4.1

| Ёмкость мкФ | Ток на входе Ампер | Ток в обм. 1 Ампер | Ток в обм. 2 Ампер | Ток в обм. 3 Ампер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3 | 2,9 | 2,9 | 0 |
| 4 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 0 |
| 8 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 0 |
| 12 | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 0,1 |
| 16 | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 0,2 |
| 18 | 2,1 | 2,4 | 2,0 | 0,3 |
| 20 | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 0,4 |
| 22 | 2,1 | 2,2 | 1,8 | 0,5 |
| 24 | 2,1 | 2,2 | 1,7 | 0,6 |
| 28 | 2,2 | 2,2 | 1,4 | 1,1 |
| 32 | 2,4 | 2,2 | 1,2 | 1,3 |
| 36 | 2,6 | 2,2 | 1,0 | 1,4 |

Ток на входе показывал амперметр PA2 (шкала 0,6 - 2 ампера).

Ток в обмотке 1 показывал амперметр PA9 (шкала 0,8 – 3 ампера).

Ток в обмотке 2 показывал амперметр PA8 (шкала 0,8 – 3 ампера).

Ток в обмотке 3 показывал амперметр PA7 (шкала 0,8 – 3 ампера).

С блока питания подаётся 225 вольт.

Таблица 4.2

| Ёмкость мкФ | Ток на входе Ампер | Ток в обм. 1 Ампер | Ток в обм. 2 Ампер | Ток в обм. 3 Ампер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0 |
| 4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,1 |
| 8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,3 |
| 12 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 0,6 |
| 16 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| 18 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,3 |
| 20 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,4 |
| 22 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,6 |
| 24 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,8 |
| 28 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 2,3 |
| 32 | 1,7 | 1,7 | 1,2 | 2,7 |
| 36 | 1,9 | 1,9 | 1,3 | 3,0 |

Ток на входе показывал амперметр PA2 (шкала 0,6 - 2 ампера).

Ток в обмотке 1 показывал амперметр PA9 (шкала 0,8 – 3 ампера).

Ток в обмотке 2 показывал амперметр PA8 (шкала 0,8 – 3 ампера).

Ток в обмотке 3 показывал амперметр PA7 (шкала 0,8 – 3 ампера).

Пункт №5 задач.

С блока питания подаётся 123 вольта.

Таблица 5.1

| Ёмкость мкФ | Ток на входе Ампер | Ток в обм. 1 Ампер | Ток в обм. 2 Ампер | Ток в обм. 3 Ампер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4 | 3,3 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 3 | 0,1 | 0,1 |
| 8 | 2,7 | 2,7 | 0,2 | 0,2 |
| 12 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 0,5 |
| 16 | 2,4 | 2,4 | 0,9 | 0,9 |
| 18 | 2,1 | 2,1 | 1,1 | 1,1 |
| 20 | 2,1 | 2,1 | 1,3 | 1,3 |
| 22 | 2,1 | 2,1 | 1,4 | 1,4 |
| 24 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 1,6 |
| 28 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 |
| 32 | 2,9 | 2,9 | 2,4 | 2,4 |
| 36 | 3,3 | 3,3 | 2,9 | 2,9 |

Ток на входе показывал амперметр PA2 (шкала 0,6 - 2 ампера).

Ток в обмотке 1 показывал амперметр PA9 (шкала 0,8 – 3 ампера).

Ток в обмотке 2 показывал амперметр PA8 (шкала 0,8 – 3 ампера).

Ток в обмотке 3 показывал амперметр PA7 (шкала 0,8 – 3 ампера).

| Ёмкость мкФ | Ток на входе Ампер | Ток в обм. 1 Ампер | Ток в обм. 2 Ампер | Ток в обм. 3 Ампер |
| --- | --- | --- | --- | --- |